## Slide 1: Математическое моделирование управления беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве
Выполнили:
Белковский Даниил Сергеевич, 201 класс группа β
Бобров Максим Михайлович, 201 класс группа β
Научный руководитель:
Волегов Павел Сергеевич,
к.ф.-м.н., доц. каф. ММСП ПНИПУ

## Slide 2
Chart: Рынок военных БПЛА на 2020 г
| США | Китай | Израиль | Россия | ЕС | Великобритания | Прочие
Продажи | 0.56 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.1
Chart: Исследование рынка БПЛА за 2008-2019 г
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Общее количество инвестиций в млн. $ | 30 | 29 | 32 | 61 | 42 | 121 | 318 | 567 | 675 | 642 | 719 | 1205

## Slide 3: Цель: Создание математической модели поведения БПЛА в воздушном пространстве.
Задачи:
Изучить поведение БПЛА
Разработать математическую модель
Управлять БПЛА с помощью входных данных
Анализировать результат результатов.

## Slide 4: Концептуальная постановка
Движение БПЛА описывается законами классической механики Ньютона
Движение БПЛА происходит в трехмерном пространстве
Сопротивление ветра пренебрежимо мало
Плотность воздуха неизменна
Расход топлива подчиняется линейной формуле
БПЛА - объемное телом с указанной геометрией
Некоторые силы заменены на равнодействующую
Объемная модель БПЛА с обозначенной геометрией

## Slide 5: Математическая постановка Основные формулы
Второй закон Ньютона
Сила тяги
U – скорость вылета газов из сопла
Подъемная сила
- коэффициент подъемной силы
Сила сопротивления
- коэффициент силы сопротивления
Сила тяжести
Масса
Объемная модель БПЛА с действующими на него силами

## Slide 6
Математическая постановка Система уравнений

## Slide 7: Полет вдоль оси X Входные параметры:
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 

## Slide 8
Траектория движения БПЛА вдоль оси X
Координата БПЛА по оси X от времени
Координата БПЛА по оси Y от времени
Координата БПЛА по оси Z от времени

## Slide 9: Взлет Входные параметры:
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 

## Slide 10
Координата БПЛА по оси X от времени
Координата БПЛА по оси Y от времени
Координата БПЛА по оси Z от времени
Траектория взлета БПЛА

## Slide 11: Маневр Входные параметры:
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 

## Slide 12
Координата БПЛА по оси X от времени
Координата БПЛА по оси Y от времени
Координата БПЛА по оси Z от времени
Траектория маневра БПЛА

## Slide 13: Штопор Входные параметры:
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 
Параметр | Значение параметра
Угол закрылка-элерона 1 | 
Угол закрылка-элерона 2 | 
Угол руля | 
Начальная координата по оси Y | 
Начальная скорость по оси X | 

## Slide 14
Координата БПЛА по оси X от времени
Координата БПЛА по оси Z от времени
Координата БПЛА по оси Y от времени
Траектория штопора БПЛА

## Slide 15: Результаты:
Изучена среда математического моделирования Wolfram Mathematica
Построена математическая модель поведения БПЛА в воздушном пространстве
Проведены различные эксперименты (полет вдоль оси X, взлет, маневр штопор)
Модель качественно соответствует реальности

## Slide 16: Дополнительные слайды